CYFRYZACJA ZASOBU

GEODEZYJNEGO i KARTOGRAFICZNEGO POWIATU NOWOMIEJSKIEGO

Warunki techniczne

1.Wprowadzenie / Przedmiot zamówienia.

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegać będzie na przetworzeniu materiałów zasobu przechowywanych dotychczas w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych wraz z załadowaniem dokumentów do systemu Ośrodek, w którym prowadzony jest państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

W ramach niniejszego zamówienia wykonane zostaną prace związane z cyfryzacją operatów technicznych z wykonania robót geodezyjnych i kartograficznych, z terenu Powiatu Nowomiejskiego, w szczególności operaty związane z bazami danych: ewidencji gruntów i budynków (EGIB) oraz osnów geodezyjnych (BDSOG).

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi ryczałtowe wynagrodzenie, obejmujące wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

2.Zakres materiałów które obejmie cyfryzacja:

Szacunkowa ilość dokumentów do przetworzenia przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Rodzaj operatów | Ilość operatów | Ilość stron | Ilość teczek, tomów segregatorów | Inne dane metry bieżące dokumentacji | Uwagi rodzaj zakresu które należy utworzyć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operaty uzupełniające z terenu miasta Nowego Miasta Lubawskiego z lat 1960-1983 (przed modernizacją egib dla miasta NML) | 411 | 5000 |  | 0,7 mb | Zakres obszarowy + działkowy (w przypadku braku możliwości określenia zakresu – dokonać uzgodnienia z Zamawiającym) |
| 2 | Operaty scaleniowe i aktualizacji egib (kontrole terenowe) z lat 80-tych | 23 | 8500 |  | 1,4 mb | Zakresy obszarowe – całe obręby |
| 3 | Operaty pierwotnej oraz uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów | 190 | 5400 |  | 1,3 mb | Pierwotna klasyfikacja – obszarowy cały obręb, klasyfikacja uzupełniająca -obszarowy+ działkowy |
| 4 | Operaty z założenia ewidencji gruntów i budynków z lat 1948-1973 | 65 | 27800 |  | 3,4 mb | Zakresy obszarowe – całe obręby |
| 5 | Operaty dotyczące osnów geodezyjnych (założenia, modernizacja, przeliczenia) | 10 | 9900 | 32 tomy | 1,3 mb | Zakresy obszarowe |
| 6 | Inne operaty dotyczące baz egib, bdot500 i gesut | 17 | 14 000 | W tym 43 tomy | 1,8 mb | Zakresy obszarowe – całe obręby w tym A1-150 |
|  | Razem | 764 | 70 600 |  | 9,9 mb. |  |
| 7 | Mapy gleboznawczej klasyfikacji gruntów | - | 310 sztuk A1 |  |  | Dołączyć do operatów pierwotnej klasyfikacji gruntów (nr operatu wpisany na mapie) |

Dokładność szacowania nie powinna przekraczać: +/- 5%

Wszystkie operaty wymienione w powyższej tabeli występują w ewidencji materiałów zasobu systemu Ośrodek i posiadają właściwy numer na okładce operatu (P.2812.rok.nr).

W operatach występują w niewielkich ilościach dokumenty w postaci arkuszy o formacie A1, A2 które dla celu ustalenia ilości stron zostały przeliczone do formatu A4 z wyjątkiem pozycji 7, która zawiera wyłącznie arkusze map.

### 3.Zakres prac do wykonania

3.1.Operaty techniczne przeznaczone do cyfryzacji powstały głównie w wyniku następujących asortymentów robót:  założenia ewidencji gruntów i budynków, odnowienia operatu ewidencji gruntów i budynków, regulacji, wymiany i scalenia gruntów, ustalenia granic, wznowienia znaków geodezyjnych, podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości,   aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu i przyłączy, pomiarów uzupełniających sytuacyjno  – wysokościowych,  inne.

3.2.Wykonawca (należy przez to rozumieć każdą osobę reprezentującą Wykonawcę, która będzie pracowała na bazie danych systemu Ośrodek) sprawdzi zawartość i ewentualnie  uzupełni istniejące dane o operacie, w systemie OŚRODEK,  w opcji Ewidencja materiałów zasobu.

3.3.Wykonawca, przed skanowaniem, po uzgodnieniu z zamawiającym, dokona oznaczenia operatów w formie naklejki lub pieczątki następującymi danymi: Nr operatu P.2812......, data cyfryzacji, nazwa podmiotu dokonującego cyfryzacji.

3.4.Skanowanie materiałów zasobu - operatów technicznych:

- Skanowaniem  należy objąć wszystkie dokumenty znajdujące się w operacie.

- dla całego operatu – pojedynczy plik w formacie .pdf.

- dla operatów wielotomowych - pojedynczy plik pdf dla każdego tomu lub kilku tomów (uzgodnić z zamawiającym przed wykonaniem skanowania)

W przypadku operatów wielotomowych podział na tomy i nazewnictwo tomów należy uzgodnić z PODGiK. Wszelkie ustalenia winny posiadać formę pisemną.

- Skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność informacji podanych w dokumentach, w przedziale rozdzielczości od 100 dpi do 300 dpi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłową czytelność skanów przy możliwie jak najmniejszej wielkości plików.

- Ostateczna rozdzielczość zostanie ustalona z PODGiK, po wykonaniu próbnego skanowania dokumentacji.

- Skanowanie w formie kopii kolorowych należy dokonać dla dokumentów stanowiących m.in. szkice graniczne, szkice wyniesienia granic, decyzje administracyjne, protokoły graniczne, mapy klasyfikacyjne i mapy uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej gruntów, projekty podziału nieruchomości.

- Dokumenty, w których informacja przedstawiona kolorem nie ma istotnego znaczenia lub jest monochromatyczna (sprawozdanie, wykazy współrzędnych, obliczenia geodezyjne) należy skanować w 2 kolorowej palecie barw (monochromatycznie) a jeżeli skan monochromatyczny nie zapewnia odpowiedniej jakości wówczas dokument należy zeskanować w kolorze.

- Karty uszkodzone (pogięte, porwane itp.) muszą zostać przygotowane do skanowania w sposób, który nie doprowadzi do zniszczenia przy ich przetwarzaniu (podklejenie oryginału, wykonanie kopii itp.). Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania i stosować je po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości rozszycia operatu (np. gdy operat jest zszyty w sposób trwały przez introligatora) należy zastosować odpowiednią metodę przetworzenia kart, tak aby zeskanowane materiały były czytelne a karty nie uległy zniszczeniu.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne skanowanie kart wypłowiałych, mało kontrastowych, z ciemnym tłem, sporządzonych jasnym ołówkiem. Podczas skanowania należy zachować czytelność archiwizowanych dokumentów nie mniejszą niż na dokumentach źródłowych. W celu uzyskania czytelności dopuszczalne jest zwiększenie minimalnej rozdzielczości.

- Przetworzone karty w stosunku do oryginałów muszą zachować proporcje wymiarów i nie posiadać zniekształceń i deformacji, muszą być wyraźne i czytelne.

- Ze względu na różną jakość techniczną materiałów stanowiących przedmiot zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiej metody skanowania i takiego rodzaju sprzętu, aby uniknąć zniszczenia (pogorszenia stanu technicznego ) skanowanej dokumentacji.

Przy dokumentach, których zły stan techniczny budzi wątpliwości  co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca każdorazowo ustali z Zamawiającym  sposób wykonania skanowania.

3.5.Archiwizacja zeskanowanych plików (materiałów zasobu).

- Należy utworzyć repozytorium plików – operatów, które zostanie przekazane Zamawiającemu na trwałym nośniku informatycznym,

- Pliki pdf operatów nazwać zgodnie z ewidencją materiałów zasobu wg formatu „P.2812.rok.nr”

- Utworzone pliki w ustalonym formacie i strukturze należy zapisać na zewnętrznych nośnikach danych - płyty DVD lub Blu-Ray. Ponadto należy zapisać kopię wszystkich danych na przenośnym dysku zewnętrznym 2,5” o pojemności co najmniej 2 TB ze złączem USB 3.0, który zostanie przekazany Zamawiającemu.

4. Wykonawca prac zobowiązany jest do:

- zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów,

- dostosowania metod i urządzeń skanujących do rodzaju i stanu (jakości) skanowanych materiałów,

- niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określonych w umowie,

- nieudostępniania oryginałów ani kopii materiałów będących przedmiotem zamówienia innym podmiotom,

- nieudostępniania, nierozpowszechniania danych zawartych w ww.  dokumentach,

- niezmieniania treści ww.  dokumentów.

3.6. Zasilenie systemu teleinformatycznego Starosty Powiatu Nowomiejskiego, prowadzonego w programie Ośrodek 9.17, firmy Geobid Sp. z o.o., przygotowanymi wcześniej plikami operatów.

- Wykonawca powinien zaimplementować zeskanowane operaty do bazy systemu OŚRODEK w taki sposób, by w oknie Ewidencja materiałów zasobu po naciśnięciu przycisku  widoczny był jeden plik pdf lub w przypadku operatów wielotomowych kilka plików pdf.

- Czynności związane z implementacją operatów do bazy danych systemu OŚRODEK, będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy jedno stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem OŚRODEK. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić inne technologicznie rozwiązanie zasilenia systemu OŚRODEK, jednak poprawność zaproponowanego rozwiązania musi zostać potwierdzona przez autora oprogramowania OŚRODEK firmę GEOBID Sp. z.o.o.

- Należy utworzyć lub zweryfikować istniejący zakres obszarowy powiązany z operatem, wyrażony jako współrzędne wielokąta zawierającego w swoim wnętrzu elementy będące przedmiotem operatu. Zakres musi możliwie „blisko” obejmować obiekty przedmiotowe. Do celu ustalenia zakresu Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym materiały, a w szczególności: bazy danych ewidencji gruntów i budynków (grafika) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, a także bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz osnów archiwalnych. Należy podkreślić, że zadaniem Wykonawcy jest wykorzystanie ww lub innych materiałów zasobu do ustalenia zakresu obszarowego.

- Operaty prawne, o ile dotyczą podziałów nieruchomości, powinny być opisane numerami działek „przed podziałem" oraz „po podziale". Każdy podział stanowi jedną grupę. W kolejnej grupie, utworzonej dla każdego operatu niezależnie od rodzaju pracy geodezyjnej powinny być wpisane działki sąsiednie (jako działki „po podziale"), ale tylko w przypadku, gdy dane liczbowe znajdujące się w operacie umożliwiają wyznaczenie chociaż jednego punktu granicznego działki sąsiedniej. Operaty związane z przenumerowaniem działek, powinny być również wprowadzone do bazy programu do obsługi PZGiK; stary numer działki jako numer „przed podziałem", a nowy numer jako „po podziale", przy czym każda działka musi tworzyć oddzielną grupę. Operaty prawne nie zawierające podziałów powinny zawierać opis zakresu w stanie nowym.

- Przewidziane rodzaje zakresów dla danej partii operatów zostały opisane w pozycji „uwagi” tabeli zawartej w punkcie 2.

- Zamawiający, na okres prac związanych ze skanowaniem, wypożyczać będzie Wykonawcy pracy, stosowną dokumentację techniczną partiami których wielkość oraz termin zwrotu zostaną ustalone z Wykonawcą w formie pisemnej z uwzględnieniem możliwości techniczno-organizacyjnych jakimi dysponuje PODGiK oraz Wykonawca.

- Tylko zwrot poprzedniej partii dokumentacji upoważniać będzie do udostępnienia kolejnej części dokumentacji.

- Na koniec realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat techniczny z wykonanej pracy, zawierający min.:

- dziennik roboty,

- sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej pracy, w tym napotkanych problemów i zastosowanych sposobów ich rozwiązania,

- raport o stanie ilościowym i jakościowym oraz ewentualnych ubytkach w stanie operatów w stosunku do pierwotnie wykazanych,

- nośniki elektroniczne z kompletem danych.