Załącznik nr 1do SIWZ

i umowy Nr ……….

# WARUNKI TECHNICZNE

# I RZECZOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

Podstawy prawne i techniczne wykonania pracy

- ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz.U z 2005r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 31, poz. 266 ze zm. ),

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2000r. Nr 80 poz.903 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2001r, Nr 38, poz. 454),

- instrukcja techniczna G-5 – Ewidencja gruntów i budynków,

- instrukcja K-1 – Podstawowa mapa kraju,

- wytyczne techniczne K-1.2 – Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja,

- instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

- instrukcja techniczna O-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

- instrukcja techniczna O-2 – Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych,

- instrukcja techniczna O-3 – zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Charakterystyka obiektu:

- Gmina wiejska Kurzętnik w Powiecie Nowomiejskim.

- Powierzchnia jednostki ewidencyjnej: 14855 ha (pow. geodezyjna 14911)

- Liczba obrębów: 18

- Liczba działek w jednostce ewidencyjnej: 9117

- Ilość arkuszy map zasadniczych z budynkami: 308

- Szacunkowa liczba budynków: 7700 (określona na podstawie map zasadniczych)

- Szacunkowa liczba lokali: 200

Liczba budynków została określona przez Zamawiającego na postawie map zasadniczych, na których ujawnione budynki nie muszą być tożsame z budynkiem w rozumieniu instrukcji G-5 i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Ponadto budynki istniejące na mapie mogą nie podlegać ewidencji, a część budynków istniejących w terenie może nie występować na mapach zasadniczych.

W związku z powyższym ostateczna ilość zaewidencjonowanych budynków nie może stanowić podstaw żądania zmiany wynagrodzenia przez którąkolwiek ze stron, natomiast będzie ona stanowić podstawę końcowego naliczenia opłaty wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. (Dz. U. Nr 37 poz.333) – wg załącznika nr 1, tabela III, poz.1 – tj. 3 zł za każdy zaewidencjonowany budynek.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac:

- Prace przygotowawcze, polowe i kameralne:

    - Wyjściowe materiały geodezyjno-kartograficzne:

  - baza danych części opisowej operatu ewidencji gruntów prowadzona w systemie Ewopis 4.xx zawierająca rejestr gruntów,

  - baza danych części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzona w systemie Ewmapa 8.xx zawierająca mapę ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowo-rastrowej oraz warstwę EBUPP z niewielką ilością budynków pochodzących z operatów pomiaru syt-wys. „trasa” dla różnych obrębów w szczególności: Marzęcice, Małe Bałówki, Tomaszewo i innych z lat 1996-1998.

  - mapy zasadnicze lub sytuacyjno–wysokościowe w skali 1:1000 lub 1:500

    - Prace przygotowawcze:

2.1 należy sporządzić odbitki z istniejących map sytuacyjno-wysokościowych o których mowa w punkcie 1.3,

2.2 należy przygotować arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali zgodnie z wzorem podanym w instrukcji G.5.

    - Prace terenowe:

3.1 należy dokonać porównania treści zinformatyzowanych map ewidencyjnych oraz odbitek map sytuacyjno-wysokościowych w zakresie wykazanych na nich budynków ze stanem faktycznym w terenie. Wyniki tego porównania należy nanieść na porównywane z terenem mapy z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - budynki podlegające ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków pozostają bez dodatkowych oznaczeń,

  - budynki nie podlegające ewidencji należy skreślić kolorem zielonym,

  - budynki, których nie ma na mapie zasadniczej a są w terenie wkreślić orientacyjnie kolorem czerwonym,

  - budynki, które zostały wyburzone w terenie należy skreślić na mapie kolorem czerwonym.

Ponadto należy zanumerować w ramach działki, na porównywanych z terenem mapach, kolorem czerwonym wszystkie budynki podlegające ewidencji.

3.2 istniejące w terenie budynki i dobudówki, których nie ma w Ewmapie (na warstwie EBUPP) oraz na mapach sytuacyjno-wysokościowych należy pomierzyć w oparciu o istniejącą osnowę lub szczegóły pomiarowe I grupy dokładnościowej, zgodnie z instrukcją G-4. Sporządzić szkic przeglądowy szkiców polowych.

3.3 brakujące w Ewmapie (na warstwie EBUPP) budynki, a istniejące w terenie i na mapach sytuacyjno-wysokościowych należy wprowadzić do Ewmapy z operatów technicznych dotyczących ich pomiaru lub na podstawie wpasowanych rastrów map sytuacyjnych, na warstwy:

Budynki pomierzone w terenie:

  - EBUPP(0) – budynki nieognioodporne,

  - EBUPP(1) – budynki ognioodporne.

Budynki pozyskane z rastra mapy sytuacyjno- wysokościowej:

- EBUPP(2) – budynki nieognioodporne,

- EBUPP(3) – budynki ognioodporne,

Wszystkie dane należy wprowadzać do Ewmapy z przypisaniem numeru operatu (KERG-u) do każdego wprowadzanego elementu.

Na wykorzystanych operatach należy wpisać klauzulę. Wprowadzono budynki do Ewmapy, data, nazwa firmy, nazwisko i podpis.

Istniejące w Ewmapie budynki pochodzące z pomiaru syt-wys „trasa” należy zweryfikować i w miarę możliwości wykorzystać.

Na mapy sytuacyjno – wysokościowe wnieść wszystkie budynki pomierzone zgodnie z pkt 3.2.

3.4 należy dokonać pomiaru w terenie czołówek wszystkich budynków objętych ewidencją a wyniki pomiaru zarejestrować na odwrocie arkusza ewidencyjnego budynku, zgodnie z instrukcją G-5.

3.5 powierzchnię zabudowy budynków przyjmowaną do bazy należy określić zgodnie z instrukcją G-5 ponadto należy dokonać kontrolnego obliczenia powierzchni zabudowy budynków na podstawie pomierzonych w terenie czołówek.

3.6 należy zebrać, określić i wnieść na „arkusze ewidencyjne budynków” dane ewidencyjne dotyczące budynków i lokali zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001:

- numer ewidencyjny budynku stanowiący część składową identyfikatora budynku,

- numer porządkowy, którym oznaczony został budynek w trybie przepisów o numeracji porządkowej nieruchomości,

- numery działek ewidencyjnych na których usytuowany jest budynek,

- oznaczenie funkcji podstawowej budynku zgodnie z zasadami Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej na podstawie przepisów o statystyce publicznej,

- wartość budynku oraz data określenia tej wartości ( nie wypełniać ),

- rok zakończenia budowy ustalony na podstawie informacji uzyskanych w terenie lub z innych źródeł,

- pole powierzchni zabudowy poszczególnych budynków w m²,

- liczba kondygnacji nadziemnych oraz liczba kondygnacji podziemnych,

- informacja o materiale z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku,

- liczba i numery lokali stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe,

- liczbę i numery lokali innych niż wymienione w punkcie „j” (nie stanowiących odrębnych nieruchomości), jeżeli w stosunku do tych lokali dane ewidencyjne wynikają z istniejących w operacie ewidencji gruntów dokumentów o których mowa w art.23 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jeżeli będą takie lokale w danym budynku to należy zsumować ich powierzchnie użytkowe i przynależne łącznie z powierzchniami użytkowymi i przynależnymi lokali stanowiących odrębne własności.

- łączne, wyrażone w m2, pole powierzchni użytkowej:

      - wszystkich lokali w budynku, lub budynku ogółem,

      - pomieszczeń przynależnych do lokali,

- numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury,

- oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku lub inne prawa do budynku niż własność w przypadku budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

3.7 należy zebrać, określić i wnieść na „arkusze ewidencyjne lokali” dane ewidencyjne dotyczące lokali stanowiących odrębne nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001:

- numer lokalu stanowiący część składową identyfikatora lokalu,

- numer ewidencyjny budynku w którym znajduje się lokal,

- oznaczenie funkcji użytkowej lokalu,

- liczba izb wchodzących w skład lokalu oraz liczba i rodzaj pomieszczeń przynależnych do lokalu,

- wyrażone w m² pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu,

- oznaczenie księgi wieczystej,

- oznaczenie dokumentów określających inne niż własność prawa do lokalu,

- wartość lokalu i datę ustalenia tej wartości ( nie wypełniać).

Uwaga: Jeżeli wystąpią lokale o których mowa w punkcie 3.6 k, należy w stosunku do tych lokali określić dane wyszczególnione w punktach: a,b,c,d,e.

4. Prace kameralne:

4.1 należy utworzyć, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001, w oparciu o materiały zebrane w wyniku przeprowadzonego wywiadu terenowego:

    - rejestr budynków i lokali,

    - kartotekę budynków i lokali.

Dane, z których powstanie baza - rejestr i kartoteka - należy przygotować w odpowiednim formacie umożliwiającym w trybie zmian import budynków i lokali do programu Ewopis wersja 4.xx dla Windows,

4.2	w formacie umożliwiającym zasilenie istniejącej bazy prowadzonej w programie Ewmapa wersja 8.xx (np. import podstawowy lub modyfikujący) należy:

- uzupełnić warstwę EBUPP o wszystkie brakujące na niej budynki, będące przedmiotem ewidencji budynków, na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie, operatów technicznych lub zeskanowanych i wpasowanych rastrów mapy sytuacyjno-wysokościowej, zgodnie z pkt.3.3.

- budynki już nieistniejące w terenie a wykazane w Ewmapie usunąć,

- wnieść na warstwę EBUTN(0) numery ewidencyjne budynków w formacie:

numer obrębu – numer działki ; kolejny numer budynku na działce

- wnieść numery adresowe budynków na warstwę EADTD(0)

4.3 zaktualizowane budynki należy zobiektować wg standardu Ewmapy

4.4	w przypadku pozyskiwania budynków z rastra map sytuacyjno– wysokościowych, mapy należy zeskanować na skanerze formatu A1 z rozdzielczością 300-500dpi w formacie *.tif lub *.pcx , dokonać ich wpasowania w układ współrzędnych 1965 strefa 2 metodą precyzyjną z błędem wpasowania nie przekraczającym 0.10 m. Wszystkie rastry (wpasowane i oryginały) oraz raporty wpasowania dostarczyć wraz z dokumentacją na płycie CD-ROM.

4.5	wszystkie nowo pomierzone budynki wkreślić na mapy sytuacyjno- wysokościowe a budynki istniejące zaktualizować.

- Przeprowadzenie testowego importu i kontrola danych.

Przed wytworzeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego wykonać testowy import danych do udostępnionych kopii baz (do programów Ewopis i Ewmapa), a następnie wyeksportować dane do formatu SWDE i sporządzić raporty kontrolne (statystyczny i błędów - bez podziału na obręby) programem V-SWDE. W wyniku realizacji w/w prac zbiór błędów dotyczących budynków i lokali powinien być pusty. Dopuszczalne są jedynie błędy niezależne od Wykonawcy, wynikające z prowadzenia baz przez PODGiK.

- Wytworzenie za pomocą systemu informatycznego projektu operatu opisowo-kartograficznego, z wcześniej skontrolowanych baz.

- Przekazanie wykonanych opracowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

- operat geodezyjno-prawny zawierający dowody uzasadniające wpisy do komputerowych baz danych ewidencji budynków w tym:

  - mapy wywiadu terenowego sporządzone zgodnie z punktem 3.1,

  - arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali,

  - pozostałe dokumenty formalno-prawne (protokoły, zawiadomienia itp.).

- operat opisowo-kartograficzny zawierający komputerowe wydruki raportów obrazujące dane ewidencyjne w momencie zakładania ewidencji budynków:

  - rejestr budynków,

  - rejestr lokali,

  - kartoteka budynków,

  - kartoteka lokali.

- dane na płytach CD lub DVD (w dwóch egzemplarzach):

  - rejestry i kartoteki budynków i lokali sporządzone w formacie QRP oraz PDF lub HTML,

  - pliki z danymi budynków i lokali w odpowiednim formacie umożliwiające ich bezproblemowy import do programu EWOPIS w trybie zmian,

  - pliki z danymi części kartograficznej sporządzone w odpowiednim formacie umożliwiającym import do programu Ewmapa,

  - dane w formacie SWDE wyeksportowane z baz, z których wytworzono projekt operatu opisowo-kartograficznego.

  - skany map sytuacyjno–wysokościowych w formacie .tif

  - wpasowane rastry map sytuacyjno–wysokościowych w formacie .evr wraz z raportami ich wpasowania.

- Kontrola opracowania przez ODGiK, kontrolny import danych i odbiór techniczny prac.

W trakcie trwania odbioru prac, Wykonawca na własnym sprzęcie przeprowadzi testowy import danych do udostępnionych kopii baz ewidencyjnych (do programów Ewopis i Ewmapa), a następnie wyeksportuje dane do formatu SWDE. Zamawiający dokona kontroli wyeksportowanych danych programem V-SWDE oraz sporządzi właściwe raporty kontrolne.

Raporty w odpowiednim zakresie powinny być zgodne z raportami utworzonymi przez Wykonawcę oraz nie powinny zawierać błędów w zakresie budynków, w przeciwnym wypadku operat zostanie zwrócony do poprawki.

- Zawiadomienie zainteresowanych osób o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali zgodnie z artykułem 24a. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – zadanie realizowane przez Zamawiającego.

- Wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji budynków przez okres 15 dni roboczych - zadanie realizowane przez Zamawiającego przy udziale wykonawcy.

- Sporządzenie protokołu z wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków według zasad określonych w Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Przeprowadzenie końcowego importu danych.

Po upływie terminu wyłożenia, Wykonawca, pod nadzorem pracownika PODGiK, na udostępnionym stanowisku komputerowym w siedzibie zamawiającego, dokona w trybie zmian, właściwego importu przygotowanych, przetestowanych i skontrolowanych danych do baz prowadzonych przez PODGiK, w programach EWOPIS i EWMAPA.

Należy zwrócić uwagę, iż istniejące bazy ewidencji gruntów, ze zrozumiałych powodów, będą prowadzone i na bieżąco aktualizowane w czasie trwania wykonywania zamówienia. Istotnym jest, więc przyjęcie takiej technologii wykonania prac, która zapewni bezproblemowy import i integrację przygotowanych danych w bazach prowadzonych przez PODGiK, co jest jednym z warunków koniecznych, aby zamawiający uznał zamówienie za wykonane.

- Wniesienie, w trybie zmian, do baz danych ewidencji budynków i lokali założonych w systemach Ewopis i Ewmapa, wszystkich pozytywnie rozpatrzonych uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- Redakcja map

Po dokonaniu importu budynków do bazy w programie EWMAPA przeprowadzić ponowną redakcję mapy numerycznej w szczególności w zakresie oznaczeń działek, konturów, nr adresowych, nr ewidencyjnych budynków.

- Odbiór ostateczny prac - po zaimportowaniu danych (zgodnie z punktem IX) i wprowadzeniu zmian (zgodnie z punktem X) przez Wykonawcę, Zamawiający ponownie sporządzi raporty kontrolne programem V-SWDE. W wyniku kontroli zbiór błędów dotyczących budynków i lokali powinien zawierać jedynie błędy niezależne od Wykonawcy i wynikające z prowadzenia baz przez PODGiK, jest to warunek konieczny do uznania zamówienie za prawidłowo wykonane.

Postanowienia końcowe:

  - Zamawiający informuje, że w bazie opisowej znajdują się budynki i lokale oraz jednostki rejestrowe: budynkowe i lokalowe, wprowadzone do bazy w latach ubiegłych (1995-2008) więc Wykonawca powinien po analizie albo usunąć błędne dane albo je odpowiednio zaktualizować.

Powyższe operacje muszą zostać wykonane w trybie wsadowym lub w trybie zapytań SQL. Wykorzystane pliki lub zapytania SQL należy zamieścić na płytach CD lub DVD i przekazać do PODGiK.

  - Nie przewiduje się możliwości wydania baz ewidencyjnych w celu aktualizacji poza siedzibą Zamawiającego

  - Parametry eksportu SWDE oraz format raportów kontrolnych należy uzgodnić z PODGiK (np.: format ARiMR – nie, dokumenty dla dzierżaw – RPWD)

  - Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą wstrzyma się z wprowadzaniem zmian do bazy ewidencji gruntów wyłącznie na okres sporządzenia i wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego i tylko w takim zakresie, jaki mógłby kolidować z ostatecznym importem budynków i lokali.

  - Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia lub nieuwzględnione w niniejszych wytycznych powinny być uzgadniane na bieżąco z PODGiK i wpisywane do dziennika roboty. Próby uzgadniania sytuacji wątpliwych dopiero po zakończeniu roboty będą traktowane jako odstępstwa od niniejszych wytycznych i spowodują zwrot dokumentacji do poprawienia.

………………………………..

podpis Wykonawcy

# Text boxes

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszymi warunkami technicznymi, nie wnoszę uwag        i w całości przyjmuję do realizacji.