Załącznik nr 1A do SIWZ

Województwo: warmińsko- mazurskie

Powiat Nowomiejski

Opis Przedmiotu Zamówienia

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)  dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w powiecie nowomiejskim.

# Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia

- Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest elementem projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” objętego dofinansowaniem, projektu RPWM.03.01.00-28-0021/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, którego celem jest min. utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r.  poz.2028), zwanym dalej ,,rozporządzeniem w sprawie BDOT500 oraz MZ’’, dla terenu powiatu nowomiejskiego.

- Zamówienie objęte niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, będzie udzielane przez Powiat Nowomiejski.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2017 r. poz.2101, ze zm.);

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 poz.1382 )

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz.1202, ze zm.);

- rozporządzeniu w sprawie BDOT 500;

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
(Dz. U. poz. 352);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych  prac  oraz  przekazywania  ich  wyników  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i kartograficznego (Dz. U. z 2014, poz. 924),

# Przedmiot zamówienia:

# Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla terenu miasta Nowe Miasto Lubawskie oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w powiecie nowomiejskim.

W ramach zamówienia Wykonawca dokona również harmonizacji utworzonej bazy danych BDOT z bazą danych EGiB i GESUT.

- Charakterystyka obszaru opracowania.

Teren miasta Nowe Miasto Lubawskie oraz tereny zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich powiatu nowomiejskiego  pokryte są danymi numerycznymi w postaci wektorowej w skali 1:500 utworzonymi w latach 2011-2013 na podstawie wektoryzacji map zasadniczych. Od 2014 roku dane wektorowe uzupełniane są danymi będącymi wynikami opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Istniejące dane numeryczne prowadzone są w oprogramowaniu w aktualnej wersji Ewmapa FB, w obowiązującym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 oraz geodezyjnym układzie wysokościowym Kronsztad 60 i PL-KRON86-NH

Szczegółowe informacje na temat istniejących danych numerycznych na terenie Powiatu Nowomiejskiego dostępne są na stronie internetowej : http://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl/ w trybie publicznym. Adres usługi WMS geoportalu powiatu nowomiejskiego to

http://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Na wniosek Wykonawcy zamawiający udostępni w trybie chronionym dostęp do danych numerycznych znajdujących się na stronie internetowej: http://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl/ w celu zapoznania się ze szczegółowym zakresem obszaru opracowania na podstawie danych odpowiadających treści mapy sytuacyjno-wysokościowej.

Dane liczbowe dotyczące przedmiotu opracowania.

W ramach niniejszego zamówienia w powiecie nowomiejskim tworzona będzie BDOT 500 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich (5468 ha) we wszystkich obrębach ewidencyjnych wchodzących w skład jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych poniżej w Tabeli nr 1:

Tabela nr 1

| Lp. | Id jednostki ewidencyjnej | Nazwa jednostki ewidencyjnej | Pole powierzchni mapy zasadniczej w granicach jednostki ewidencyjnej (ha) | Pole powierzchni mapy zasadniczej dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich** (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 281201_1 | Nowe Miasto Lubawskie- miasto | 1136 | 1136 |
| 2 | 281202_2 | Biskupiec | 6434 | 1257 |
| 3 | 281203_2 | Grodziczno | 3104 | 827 |
| 4 | 281204_2 | Kurzętnik | 4481 | 1350 |
| 5 | 281205_2 | Nowe Miasto Lubawskie- gmina | 2864 | 898 |

razem:                                                        5 468 ha

Uwaga: powierzchnie oznaczone **  zaktualizowano wg stanu na 1 stycznia 2017 – zgodnie ze statystyką za 2017.

Podstawowe informacje o stanie i sposobie prowadzenia mapy zasadniczej w postaci elektronicznej zawiera Tabela nr 2, zaś w postaci nieelektronicznej – Tabela nr 3.

Tabela nr 2

* „0” – jeżeli nie wykonany został dany rodzaj pomiaru; „1”  - jeżeli wykonany został dany rodzaj pomiaru

Tabela nr 3

Zakres utworzenia bazy BDOT500 powinien pokrywać się z dotychczasowym obszarem na którym prowadzona jest  przez Zamawiającego mapa numeryczna (patrz kolumna nr 4 w Tabeli nr 2).

# Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

      - Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej podpisania przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem. Harmonogram ten powinien określać w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych czynności mających na celu utworzenie BDOT500.

      - Starosta udostępni nieodpłatnie Wykonawcy komplet danych i materiałów, zgromadzonych w powiatowej części PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą, dostosowanych do harmonogramu, o którym mowa w §2 ust.2 umowy.

Zbiory danych cyfrowych zostaną udostępnione na serwerze ftp Wykonawcy, którego dane dostępowe zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy. Za zgodą stron dane te mogą zostać udostępnione w inny sposób.

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomiary syt-wys. z terenu całego powiatu a Wykonawca po przeprowadzonej analizie wykorzysta tylko te materiały, które będą wchodziły w zakres opracowania bazy BDOT500. Wykonawca sporządzi raport zawierający zestawienie operatów „wykorzystanych” i „niewykorzystanych” w tworzeniu bazy zawierający informację o powodzie niewykorzystania materiału.

      - W przypadku wprowadzenia przez Starostę zmian w cyfrowych zbiorach danych, których kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Starosta udostępni Wykonawcy ponownie kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany, w terminie dostosowanym do harmonogramu, o którym mowa w §2 ust.2 umowy.

      - Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Starosta udostępni Wykonawcy na okres niezbędny do ich wykorzystania, nie dłuższy jednak niż 14 dni, lub przekaże kopie tych operatów. O operatach technicznych przyjętych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, po udostępnieniu materiałów PZGiK zgodnie z uzgodnieniami, Starosta będzie informował na bieżąco Wykonawcę i uzgadniał z nim sposób i termin ich udostępnienia.

  - Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie BDOT500.

- W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

  - dokona analizy udostępnionych przez Zamawiającego materiałów PZGiK, oraz przetworzy dane i informacje zawarte w tych materiałach do właściwej postaci i struktury, w zakresie niezbędnym do utworzenia BDOT500

  - utworzy za pomocą dowolnego oprogramowania roboczą bazę danych zgodne z modelem pojęciowym BDOT500 określonym w rozporządzeniu 
w sprawie BDOT500 oraz MZ  w układzie współrzędnych  płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjnym układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH o których mowa w  § 6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

  - wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego zbiory danych wyeksportowane z roboczych baz danych, 
o których mowa w pkt 2, wykorzystując do tego celu format GML lub inny format uzgodniony ze Starostą.

- W przypadku gdy w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak 
jest informacji niezbędnych do ustalenia wartości wymaganych atrybutów obiektów BDOT500 (atrybutów nieoznaczonych licznością 0…* lub stereotypem voidable), Wykonawca uzgodni sposób wypełnienia pól bazy danych w zakresie tych atrybutów z Zamawiającym. Nie zakłada się potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie danych określających położenie i geometrię obiektów BDOT500.

- Przy tworzeniu zbiorów danych BDOT500, Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następującej hierarchii źródeł danych:

| Lp. | Rodzaje szczegółów sytuacyjnych | Hierarchia źródeł danych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | Operaty techniczne, włączone do PZGiK, zawierające rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w pkt 1. |
| 2. | Szczegóły sytuacyjne nie wymienione w lp. 1. | Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej, w przypadku gdy mapa ta prowadzona jest w postaci nieelektronicznej. |

- Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy tworzeniu BDOT500 zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbiorów danych określających położenie i geometrię szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, jeżeli zostały one  utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a jednocześnie w PZGiK znajduje się dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów tych szczegółów sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze obliczeń z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji.

- Skanowanie map oraz kalibrację rastrów map w postaci nieelektronicznej Wykonawca wykona zgodnie z przepisami § 48 i 49 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Harmonizacja bazy danych BDOT500 z innymi bazami.

Przez harmonizację baz danych rozumie się działania określone w art.2 ust.16 ustawy PGiK, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystania.

Wykonawca wyeliminuje w istniejących przestrzennych zbiorach EGiB, GESUT i BDOT 500 błędy topologiczne, zapewniając pełną poprawność relacji geometrycznych tych baz uwzględniając także obiekty na granicach jednostek ewidencyjnych całego powiatu należy zachować ciągłość topologiczną.

V.	Postanowienia końcowe

      - Wykonawca obowiązany jest do ujawnienia w bazie danych BDOT500 zmian wynikających z dokumentów, które wpłyną do organu prowadzącego PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, udostępnionych przez Zamawiającego nie później niż 30 dni przed terminem odbioru odpowiedniej części przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty, pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego zbiory danych, BDOT500 wyeksportowane z roboczych baz danych Wykonawcy, wykorzystując do tego celu format GML lub inny format uzgodniony ze Starostą.

      - W przypadku, gdy w ramach niniejszego zamówienia BDOT500 tworzone są po raz pierwszy, import danych do systemu teleinformatycznego Starosty odbywa się w trybie wsadowym. Aktualizacja lub utworzenie baz danych, obsługiwanych przez system teleinformatyczny funkcjonujący w starostwie powiatowym, stanowi ostatni etap kontroli danych i jest warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

      - Wykonawca obowiązany będzie do współdziałania z Zamawiającym oraz ustanowionym przez Zamawiającego podmiotem, którego zadaniem będzie weryfikacja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę, przy rozpatrywaniu uwag i zarzutów zgłaszanych do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia przez ten podmiot.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- operaty techniczne zawierające rezultaty:

- prac geodezyjnych, związanych z utworzenia BDOT500 o których mowa w rozdziale VI;

- zbiory danych BDOT500 w postaci plików zapisanych formacie GML, zgodnych z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi, uwierzytelnione podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez Wykonawcę;

- inne dokumenty wymienione w OPZ.

      - W skład operatów technicznych, wymienionych w ust. 6 pkt 1, oprócz dokumentów, o których mowa w § 71 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wejdą także:

- raporty, o których mowa w OPZ;

- dziennik roboty

- dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz kontroli wewnętrznej, w tym pomiarów kontrolnych;

- kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich 
i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia

- dyski z bazą danych BDOT500

VI. Zobowiązanie Wykonawcy wynikające z art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Wykonywane czynności związanych z realizacją zamówienia przez osoby zatrudnione na postawie umowy o pracę związane będą z :

        - Zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK wraz z pozyskaniem materiałów źródłowych,

        - Analiza materiałów źródłowych,

        - Sporządzenie raportu, o którym mowa w pkt.III ppkt.2 niniejszego OPZ,

        - Utworzenie bazy BDOT500 zgodnie z przepisami prawa.