Załącznik Nr 1 C do formularza ofertowego-ceny

Z  M  I  A  N  A

Wyposażenie sal dydaktycznych

| L.p. | poz. opisu | Nazwa elementu /opis | Parametry | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kserokopiarka | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | Kserokopiarka kolorowa | fabrycznie nowa ,cyfrowa z funkcją skanera i drukarki wraz z szafką oryginalną producenta pod to urządzenie |  |
|  | 2 | Prędkość kopiowania | szybkość kopiowania min. 30 str. A4/minutę |  |
|  | 3 | Format oryginału | od A5 do A3 |  |
|  | 4 | Kopiowanie ciągłe | 1-999 |  |
|  | 5 | Zoom | od 25 do 400% ze stopniowaniem co 1% |  |
|  | 6 | Rozdzielczość kopiowania | min. 600x600 dpi |  |
|  | 7 | Podajniki na papier | minimum 2 podajniki dolne na minimum 500 arkuszy każdy, formaty od A5 do A3 |  |
|  | 8 | Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów | min. 50 arkuszy |  |
|  | 9 | Duplex | TAK |  |
|  | 10 | Drukarka sieciowa | w standardzie – laserowa kolorowa |  |
|  | 11 | Rozdzielczość drukowania optymalizowana programowo lub fizycznie | min. 600x600 dpi |  |
|  | 12 | Funkcje | drukowanie sieciowe, drukowanie dwustronne kolorowe |  |
|  | 13 | Natywna lub emulowana obsługa języków | Postscript i PCL, bezpośredni druk plików do PDF |  |
|  | 14 | Interfejsy standardowe | Fast Ethernet 10/100 Base - TX (RJ-45), USB 2.0 |  |
|  | 15 | Skaner sieciowy | Rozdzielczość min. 550x550 dpi w kolorze |  |
|  | 16 | Maksymalny obszar skanowania | do A3 |  |
|  | 17 | Funkcje | skanowanie do FTP, SAMBA, skanowanie z automatycznego rewersyjnego podajnika dokumentów ARDF i szyby ekspozycyjnej, skanowanie do pliku: PDF, JPEG, TIFF,XPS |  |
|  | 18 | Oprogramowanie obsługujące systemy | 32 bit. Windows XP/VISTA/7/8/Serwer 2003/Serwer 2008 i ich odpowiedniki 64 bit. oraz Linux |  |
|  | 19 | Panel operatora w języku polskim | TAK |  |
|  | 20 | Urządzenie wyposażone dodatkowo w | komplet pełnowartościowych tonerów |  |
|  | 21 | Obciążenie urządzenia | min. 6 000 stron miesięcznie |  |
|  | 22 | Materiały eksploatacyjne | tonery i papier dostępne w sprzedaży ogólnej |  |
|  | 23 | Serwis gwarancyjny | 1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 m-cy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni konserwację i okresowe przeglądy według zaleceń producenta lub gwaranta,a także bezpłatne usuwanie awarii i naprawę uszkodzeń. 2.Koszt konserwacji i przeglądów okresowych, wymiany wszystkich potrzebnych do eksploatacji urządzenia części, podzespołów o żywotności krótszej od limitu kopii objętego gwarancją lub okresu gwarancji,w tym również bębna, nośnika, lampy, a także koszt czynności i dojazdów związanych z konserwacją oraz przeglądami jest wliczony w cenę kserokopiarki. Materiały eksploatacyjne nie obejmują kosztu tonera i papieru. |  |
|  | 24 | Marka i model oferowanego urządzenia |  |  |
| 2 | Niszczarka | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | niszczarka | elektryczna do niszczenia: papieru, kart kredytowych, płyt CD, spinaczy Rodzaj cięcia: ścinki blokada bezpieczeństwa: tak |  |
| RAZEM poz. 1+2 |  |  |